Строить легко!

КОМПЛЕКТАЦИИ И ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОМОВ ПО  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ (под внутреннюю отделку).

сайт: stroy17.com.ua

тел.: 0577614812

тел.: 0980824545

| ТЕХНОЛОГИЯ | КАРКАСНЫЙ ДОМ | ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ | ДОМ ИЗ ПОРИЗОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП ДОМА | Одноэтажный дом | Дом с мансардой | Одноэтажный дом | Дом с мансардой | Одноэтажный дом | Дом с мансардой |
| СТОИМОСТЬ | 8900 грн. | 6200 грн. | 10500 грн. | 6900 грн. | 11100 грн. | 7400 грн. |
| ФУНДАМЕНТ | Железобетонный монолитный, ленточный, свайный или столбчатый (конструктив оговаривается отдельно с заказчиком). | Железобетонный монолитный, ленточный или сборной (конструктив оговаривается отдельно с заказчиком). | Железобетонный монолитный, ленточный или сборной (конструктив оговаривается отдельно с заказчиком). |
| НЕСУЩИЕ СТЕНЫ | Калиброванный сухой брус, обработанный антисептиком, сечением 50*150мм., таких пород древесины, как ель, сосна, смерека. Расстояние между стойками 400мм. | Газобетон 600*200*375мм. Производитель «Аэрок». Толщина стен — 375мм. | Поризованный керамический блок 2NF, 250*120*138мм. Производитель «Керамея». Толщина стен 380мм. |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ | Калиброванный сухой брус, обработанный антисептиком, сечением 50*100мм., таких пород древесины, как ель, сосна, смерека. Расстояние между стойками 400мм. | Газобетон 600*200*100мм. Производитель «Аэрок». Толщина стен - 100мм. | Поризованный керамический блок 2NF, 250*120*138мм. Производитель «Керамея». Толщина стен — 120мм. |
| УТЕПЛЕНИЕ СТЕН | Каркас внешних и внутренних стен заполняется базальтовым утеплителем «ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», толщиной 150мм. и плотностью 45кг./м. кв. | - | - |
| ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | Внутренние стены поверх базальтового утеплителя изолируются пароизоляционной пленкой, которая крепится к каркасу стен деревянными рейками сечением 30*50 (контр - брус). | - | - |
| НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (при отделке сайдингом, блок-хаусом и имитацией бруса) | С наружной стороны, поверх деревянного каркаса, внутри которого уложена каменная вата натягивается супердиффузионная мембрана, поверх которой набивается контр – брус для крепления дальнейшей наружной отделки. | - | - |
| НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (при отделке фасадов декоративной штукатуркой, типа короед, камешковая и др.) | С наружной стороны, поверх деревянного каркаса, внутри которого уложена каменная вата натягивается супердиффузионная мембрана, которая дополнительно к каркасу крепится контр – брусом, на который поверх производится монтаж влагостойкой плиты OSB толщиной 10мм | - | - |
| ЧЕРНОВОЙ ПОЛ 1-го этажа | Утепленная монолитная бетонная армированная плита толщиной 100мм. Или утепленный деревянный пол по деревянным лагам (применяется при свайном фундаменте) | Утепленная экструдированным пенополистиролом монолитная бетонная армированная плита толщиной 100мм. | Утепленная экструдированным пенополистиролом монолитная бетонная армированная плита толщиной 100мм. |
| ПЕРЕКРЫТИЕ 2-го этажа | Деревянный каркас - балки перекрытия сечением 70х200 мм, изолированны сверху плитами OSB толщиной 18мм. или шпунтованной половой доской 35мм. Для шумо- и теплоизоляции между балками уложен базальтовый утеплитель толщиной 200мм. Для одноэтажного дома делается облегченная утепленная конструкция. | В домах с мансардой применяется облегченное сборно-монолитное перекрытие по технологии Терива. В одноэтажных домах — перекрытие аналогичное, как и в каркасной технологии, т. е. утепленное по деревянным балкам. | В домах с мансардой применяется облегченное сборно-монолитное перекрытие по технологии Терива. В одноэтажных домах — перекрытие аналогичное, как и в каркасной технологии, т. е. утепленное по деревянным балкам. |
| СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА | Стропильная система выполнена из бруса сечением 50*150 или 50*200мм. (в зависимости от расчетной нагрузки). Снаружи произведен монтаж супердиффузионной мембраны, контр - бруса, обрешетки. | Стропильная система выполнена из бруса сечением 50*150 или 50*200мм. (в зависимости от расчетной нагрузки). Снаружи произведен монтаж супердиффузионной мембраны, контр - бруса, обрешетки. | Стропильная система выполнена из бруса сечением 50*150 или 50*200мм. (в зависимости от расчетной нагрузки). Снаружи произведен монтаж супердиффузионной мембраны, контр - бруса, обрешетки. |
| УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ | В домах с мансардой каркас стропильных ног, заполняется базальтовым утеплителем, толщиной - 200 мм. После крепится пароизоляция и контр - брус для устройства подшивы потолка. В одноэтажных домах производится минимальное утепление кровли 100мм. | В домах с мансардой каркас стропильных ног, заполняется базальтовым утеплителем, толщиной - 200 мм. После крепится пароизоляция и контр - брус для устройства подшивы потолка. В одноэтажных домах производится минимальное утепление кровли 100мм. | В домах с мансардой каркас стропильных ног, заполняется базальтовым утеплителем, толщиной - 200 мм. После крепится пароизоляция и контр - брус для устройства подшивы потолка. В одноэтажных домах производится минимальное утепление кровли 100мм. |
| КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | Металлочерепица Arselor Mitall. | Металлочерепица Arselor Mitall. | Металлочерепица Arselor Mitall. |
| ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | Водосточная система фирмы «PROFIL» | Водосточная система фирмы «PROFIL» | Водосточная система фирмы «PROFIL» |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПОДШИВЫ КРОВЛИ | Профнастил | Соффит, профнастил. | Соффит, профнастил. |
| ДЫМОХОД | Устройство кирпичного дымохода с вентиляционными каналами или из блоков Шиедал | Устройство кирпичного дымохода с вентиляционными каналами или из блоков Шиедал | Устройство кирпичного дымохода с вентиляционными каналами или из блоков Шиедал |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ | Дополнительное утепление по системе «мокрый фасад». В качестве утеплителя — каменная вата, толщиной 50мм и плотностью 135-145кг. Декоративная отделка — короед, камешковая. | Дополнительное утепление по системе «мокрый фасад». В качестве утеплителя — каменная вата, толщиной 100мм и плотностью 135-145кг. Декоративная отделка — короед, камешковая. | Дополнительное утепление по системе «мокрый фасад». В качестве утеплителя — каменная вата, толщиной 100мм и плотностью 135-145кг. Декоративная отделка — короед, камешковая. |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ | Натуральный камень песчанник или клинкерная плитка. В домах со свайным фундаментом — профнастил или цокольный сайдинг. | Натуральный камень песчанник или клинкерная плитка. | Натуральный камень песчанник или клинкерная плитка. |
| ОКНА | Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклопакетом. | Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклопакетом. | Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклопакетом. |
| ДВЕРИ ВХОДНЫЕ | Металлические бронированные двери стандартной комплектации. | Металлические бронированные двери стандартной комплектации. | Металлические бронированные двери стандартной комплектации. |
| МОЛНИЕЗАЩИТА | + | + | + |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Подвод силового кабеля, а также разводка систем канализации и водоснабжения под полом 1-го этажа | Подвод силового кабеля, а также разводка систем канализации и водоснабжения под полом 1-го этажа | Подвод силового кабеля, а также разводка систем канализации и водоснабжения под полом 1-го этажа |

В расчет стоимости строительства домов по энергосберегающим технологиям требуется включить:

- транспортные услуги по доставке строительных материалов.

- уборка и вывоз строительного мусора.

- транспортные расходы и проживание строительной бригады (применимо в случае удаленной работы бригады строителей)

Все цены указаны в национальной валюте Украины — гривнах по состоянию на 01.01.2019года. Цена может меняться в зависимости от, согласованной с заказчиком, дополнительной комплектации на строящийся объект, а также видов применяемых материалов.  Например:

1. Сауна

2. Скважина

3. Особые виды кровли

4. Особые виды отделки

4. Пол с подогревом

5. Лестницы из особо ценных пород дерева или сложной конфигурации и т.д.